## Slide 1: Corso di laurea in Ingegneria dell’Automazione Esame di Internet of Things
Docenti: Prof. Ing. L. A. Grieco, Ing. P. Boccadoro.
Studenti: Brandi Antonio, Comitangelo Giuseppe, Zitoli Vladimir
CAR ACCIDENT DETECTION AND
COLLITION AVOIDANCE

## Slide 2
Materiale utilizzato
2 macchine telecomandate
4 sensori di distanza
2 accelerometri
5 antenne nRF24L01+
3 Arduino Uno
2 Arduino Nano

## Slide 3
Sensori di distanza
Ultrasonic Ranging Module HC-SR04
TRIGGER al livello logico alto
Invio onda acustica a 40 KHz
Attesa onda riflessa e calcolo distanza

## Slide 4
Accelerometro
MPU 6050
Convertitore A/D integrato a 16 bit
Protocollo di comunicazione I²C
Range di tensione di lavoro [2,375 3,46]V
3 accelerometri MEMS a tre assi
Giroscopio MEMS a tre assi

## Slide 5
Protocollo I²C
Condizione di partenza
Invio indirizzo 7 bit + 1 bit per lettura/scrittura
Attesa ACK
Scambio dati
Condizione di stop
…
…
…

## Slide 6
Antenna
nRF24L01+
Velocità operativa massima 2MBps
Payload massimo trasportabile 32 bytes
Range di tensione di lavoro [1,9 3,6]V
Banda di lavoro 2,4 GHz
Modulazione GFSK
Protocollo di comunicazione SPI

## Slide 7
Protocollo SPI
Comunicazione Master-Slave
Comunicazione Full-duplex
Scambio dati
Scelta dello slave con cui comunicare
Invio del segnale di clock

## Slide 8
Modalità di funzionamento
TRASMISSIONE
RICEZIONE
STAND-BY
Livello di tensione sul pin CE basso
Livello di tensione sul pin CE alto ma buffer TX vuoto
Livello di tensione sul pin CE alto
Livello di tensione sul pin CE alto per più di 10μs
Buffer TX non vuoto

## Slide 9
Frame dati
PREAMBLE | ADDRESS RX | PCF | PAYLOAD | CRC
PAYLOAD LENGHT | PID | NO_ACK
Packet Control Field(9 bit)
Payload(0-32 bytes)
Address(3-5 byte): indirizzo del ricevitore
Preamble(1 byte) : sincronizzare il ricevitore
CRC(1-2 bytes): meccanismo rilevamento errori
NO_ACK (1 bit)
Payload Lenght (6 bit)
Packet Identification (2 bit)

## Slide 10
Modalità Multiceiver
Uso di 125 canali differenti
per la comunicazione
Ogni PRX può ricevere
dati da 6 PTX diversi

## Slide 11
Modalità scambio dati
Singola trasmissione con ricezione ACK
Perdita del pacchetto e ritrasmissione
Perdita dell’ACK

## Slide 12
Circuiti
Automobile

## Slide 13
Ospedale

## Slide 14
Antenna
bordo strada

## Slide 15
Progetto
Invio messaggio beacon
Risposta con invio dell’indirizzo MAC
In caso di incidente, invio segnalazione
Flooding del messaggio di allarme
Memorizzazione nella MAC TABLE
beacon
MAC
beacon
MAC
IP 192.168.1.1
IP 192.168.1.2
IP 192.168.1.11 MAC B3:B4:B5:B6:B7:F1
IP 192.168.1.12 MAC B3:B4:B5:B6:B7:F2
INCIDENTE
IP 192.168.1.3

## Slide 16
Pila protocollare
GFSK
Enhanced ShockBurst
IPv4

## Slide 17
Sviluppi futuri
VANET
Vehicle-to-Veihcle (V2V)
Per propagazione warning
Per comunicazione di gruppo
Per beaconing
Infrastructure-to-Veihcle (I2V/V2I)
Per propagazione warning

## Slide 18
VANET
Standard WAVE o IEEE 802.11p
PRO:
Assenza di autenticazione
Ideale per comunicazione tra veicoli
CONTRO:
Adatto per piccole distanze

## Slide 19
Mobile WiMax (IEEE 802.16e)
Frequenza di trasmissione 3.5 Ghz (in Europa)
Raggio di copertura delle celle variabile fino a 56 km con antenne omnidirezionali.
Operante anche in condizioni di scarsa visibilità (NLOS, Non-Line of Sight)
Modulazione OFDMA
PRO:
Sicurezza
Adatto per lunghe distanze
CONTRO:
Tempo di accesso lunghi

## Slide 20
MBWA(IEEE 802.20)
Frequenza massima di lavoro 3.5GHz
Larghezza di banda di 1.25MHz, 5MHz e 10MHz
Adatto per vaste aree geografiche
Coesistenza con altre tecnologie
PRO:
Sicurezza
Adatto per lunghe distanze
CONTRO:
Costo elevato
Funzionante con dispositivi mobili fino a 250km/h
Tempi accesso lunghi

## Slide 21
IPv6
Possibilità di assegnare indirizzi IP statici a ciascuna macchina (esistono 3.4*1038 indirizzi)
Possibilità di essere usato anche nelle reti IPv4
Gestione più efficiente dei pacchetti (no fragmentation, ICMP con nuove funzionalità, nuove tecniche di routing)
Gestione della sicurezza dei pacchetti a livello di rete (protocollo IPsec)